|  | Основная информация |  |
| --- | --- | --- |

Прочитайте данную инструкцию перед вводом блока  PDS24-3  в эксплуатацию.

- Блок контакторов PDS24-3 предназначен для дистанционного включения освещения в театрах, дискотеках, подачи напряжения на световые приборы и т.п.

- Не демонтируйте и не модернизируйте данное изделие.

- При выходе изделия из строя, немедленно отключите напряжение питания с блока.

- Не открывайте блок.

- Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Обратитесь к вашему поставщику.

- Блок  PDS24-3  сертифицирован системой  РОСТТЕСТ.

|  | Гарантия |  |
| --- | --- | --- |

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.

- Для ремонта блока по гарантии необходимо представить подробный перечень неисправностей.

- Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока.

- Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет потребителя.

|  | Адрес изготовителя |  |
| --- | --- | --- |

Россия, 610050, г.Киров, ул. Луганская д.57-б

Офис работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 18.00.

Тel : ( 8332 ) 52-32-60, 52-32-66

Fax : (8332) 52-32-60

http : www.imlight.ru

E-mail : pres_el@show.kirov.ru

|  | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основная информация | 1 |
|  | Гарантия | 1 |
|  | Адрес изготовителя | 1 |
|  | 1. Основные характеристики | 3 |
|  | 1.1 Технические характеристики | 3 |
|  | 1.2 Установка | 3 |
|  | 1.2.1 - Комплектация | 3 |
|  | 1.2.2 - Перед установкой | 3 |
|  | 1.3 - Подключение блока PDS24-3 | 4 |
|  | 1.3.1 - Передняя панель | 4 |
|  | 1.3.2 - Схема подключения блока | 4 |
|  | 1.3.3 - Подключение сигнала DMX-512 | 4 |
|  | 1.3.4 - Пример соединения DMX линии | 5 |
|  | 1.3.5 - Конструкция конца линии DMX | 5 |
|  | 1.3.6 - Подключение сигнала 0 – 10В | 5 |
|  | 1.3.7 - Первое включение блока | 5 |
|  | 1.3.8 - Использование микропроцессора | 5 |
|  | 2. Описание изображений в меню | 6 |
|  | 2.1 - Главное Меню (MAIN MENU) | 6 |
|  | 2.2 - Меню АДРЕСА (ADDRESS MENU) | 6 |
|  | 2.2.1 - Режим PATCH OFF | 6 |
|  | 2.2.2 - Режим PATCH ON | 7 |
|  | 2.3 – Меню ПРОТОКОЛ (PROTOCOL MENU) | 7 |
|  | 2.4 - Меню ТЕСТ (TEST MENU) | 8 |
|  | 2.5 - Меню SOFT RESET | 8 |
|  | 2.6 - Меню отображения режимов работы | 9 |
|  | 2.6.1 – Отображение режимов работы и параметров блока | 9 |
|  | 3. Защита цепей | 9 |
|  | 3.1 – Защита цепей нагрузки | 9 |
|  | 3.2 – Защита цепей управления | 9 |

|  | 1. Основные характеристики |  |
| --- | --- | --- |

- Напряжение  питания:  три фазы 380VA, 3 ФАЗЫ + НЕЙТРАЛЬ  или одна фаза 220VA. Частота питающей сети 50 Гц. Питание электронной части  осуществляется  от одной фазы L1 + НЕЙТРАЛЬ.

- Максимальный ток :  120А на каждую фазу.

- Входной сигнал управления:  DMX-512 (оптоизолирован), 0 – +10В.

- Система охлаждения:  естественная вентиляция блока.

- Защита:  выходные силовые цепи защищены электромагнитными выключателями на ток 16А. Цепи питания электроники защищены предохранителем на ток 0,25А (расположен на плате управления рядом с питающим трансформатором).

- Микропроцессор:  управление настройками блока осуществляется с передней панели с помощью клавиатуры и дисплея посредством системы меню.

- Режимы работы блока: индивидуальное управление каждым каналом с пульта оператора, режим «тест».

1.1  Технические  характеристики

1.2  Установка

1.2.1	Комплектация

- Блок контакторов PDS24-3

- Инструкция по эксплуатации

- Разъем типа  DB-25F и корпус к нему

1.2.2	Перед  установкой

Прочитайте данный раздел перед началом установки.

- Данный прибор не предназначен для использования в домашних условиях.

- Не подавайте напряжение питания до ввода блока в работу.

- Все подключения блока должны производиться квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте блок вблизи источника тепла.

- Устанавливайте блок в хорошо вентилируемом месте.

- Нельзя использовать блок в следующих местах:

- В местах с повышенной влажностью

- В местах,  подверженных вибрациям и ударам

- В местах с температурой выше 45 С или ниже 2 С

- Предохраняйте блок от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое значение влажности от 35% до 80%).

Внимание! Блок должен быть обязательно заземлен!

1.3  Подключение  блока  PDS24-3

    - Передняя панель

    - Схема подключения блока.

- L1, L2, L3 – фазы питающего напряжения

- NE - нейтраль

- PE – заземление

- Напряжение на блок должно подаваться с термомагнитного выключателя

- Подключение напряжения питания и нагрузки осуществляется с помощью клемм, расположенных в нижней части блока. Там же находятся разъемы типа  XLR-3pin для подключения сигнала DMX-512, разъем для подключения аналогового сигнала.

1.3.3	Подключение сигнала  DMX-512

В блоке PDS12-3 используются стандартные XLR 3х-контактные разъемы.

Соединительный кабель должен соответствовать спецификации на протокол EIA RS - 485 и иметь следующие характеристики:

- 2 проводника + экранирующая оплетка

- сопротивление 120 Ом

- низкую емкость

- обеспечивать мах скорость передачи 250Кбод.

Подключение кабеля:

См. рисунок.  Позаботьтесь о том, чтобы экран был подключен к контакту 1.

Внимание! Экран кабеля НЕ ДОЛЖЕН соединяться с «земляным» проводом системы, т.к. это может повлечь за собой сбои в работе блока!

1.3.4	Пример соединения  DMX  линии

С целью приема достоверных данных придерживайтесь параметров линии связи:

| Максимальная длина линии связи | 250м |
| --- | --- |
| Максимальное кол-во устройств | 32 |
| Прокладка кабеля | Не прокладывать кабель рядом с силовыми линиями |
| Устройство терминатора | Резистор 120 Ом между выводами 2 и 3 последнего разъёма |

1.3.5	Конструкция конца линии DMX

На конце линии DMX должен устанавливаться терминатор, который представляет собой резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 0,25 Вт, запаянный между  выводами 2 и 3 стандартного 3 (5) -полюсного XLR разъема.

1.3.6	Подключение сигнала  0 – 10В

Для подключения сигнала 0 – 10В используется стандартный разъем (входит в комплект поставки) типа  DB-15F.

- Контакты    1-12 разъема  -  входы 1-12 канала соответственно

- Контакты  13-15 разъема  -  общий провод.

1.3.7  Первое включение блока

Как только Вы включили блок, на дисплее появятся следующие сообщения:

Нажмите  кнопку ENTER  для входа в главное меню  MAIN  MENU .

1.3.8	Использование микропроцессора

1.  Пролистывание меню кнопками  + / -

2.  Нажмите кнопку ENTER  для входа в меню.

3.  Изменение параметров в меню кнопками  + / -

- Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT.

|  | 2. Описание изображений в меню |  |
| --- | --- | --- |

2.1  Главное Меню ( MAIN  MENU )

В этом меню задается режим работы блока:

- Протокол                        PROTOCOL

- Адрес                              ADDRESS

- Тест                                TEST

- Перезапуск программного обеспечения    SOFT RESET

Для выбора режима работы блока произведите следующую процедуру:

1.  Находясь в главном меню  MAIN  MENU , кнопками + / - выбрать в нижней строке индикатора нужный режим работы. При этом меню будут выглядеть последовательно следующим образом

2.	Нажать кнопку ENTER  для входа в меню.

3.	Нажать кнопку EXIT для выхода из меню.

2.2	Меню  Адреса  (ADDRESS  MENU)

В данном меню задается режим адресации блока:

- Patch off      (задание начального DMX – адреса блока)

- Patch on      (режим электронной коммутации)

2.2.1	Режим  PATCH  OFF

- Кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  Off  (задание начального DMX – адреса блока).

- Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

- Кнопками  + / -  выставить начальный адрес DMX сигнала в диапазоне от 1 до 512.

- Нажать кнопку EXIT для выхода из меню. При этом все настройки сохраняются в памяти прибора.

5.   Знак #  в конце нижней строки обозначает, что выбран именно данный режим.

2.2.2	Режим  PATCH  ON

- В меню Адреса  (ADDRESS  MENU) кнопками  + / -  выбрать режим  Patch  On (каждому каналу диммера присваивается свой  DMX – адрес).

- Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

- Поле, на котором мигает курсор, доступно для редактирования. Кнопками  + / -  выбрать номер   канала блока. Нажать  ENTER , при этом курсор переместится на поле  DMX .

- Кнопками  + / -  выставить  DMX – адрес для данного канала. Нажать кнопку ENTER .

- Повторить  процедуру п.3 и п.4 для всех каналов.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима. При этом все настройки, проведенные выше, сохраняются в  памяти прибора.

!  Заводские настройки следующие: 1 каналу соответствует 1 адрес, 2-му каналу – 2- ой и  т.д.

2.3	Меню  ПРОТОКОЛ  (MENU PROTOCOL)

- В меню выбора протокола  PROTOCOL  MENU  задается один из трех видов сигнала управления блоком:

- DMX – 512          (цифровой сигнал в протоколе  DMX-512)

- Analog  0 – 10V  (аналоговый сигнал в диапазоне  0 – +10В)

Экраны будут выглядеть так

- Кнопками  + / -  выбрать в нижней строке нужный вид сигнала управления.

- Нажать кнопку ENTER.  В правом нижнем углу дисплея появится значок выбора  #.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима.

Внимание!  Все настройки прибора  PDS24-3  сохраняются в энергонезависимой памяти и будут доступны после выключения питания.

2.4	 Меню   ТЕСТ    (TEST MENU)

В данном Меню проводится тестирование всех каналов блока  PDS24-3. Выходной сигнала принимает два значения «выключено» OFF и «включено» ON. Одновременно можно тестировать только один канал. При вхождении в режим «тест»  выходы всех каналов принимают значение  «выключено»  0FF  (заводская установка), сигнал управления блоком при этом блокируется.

- Находясь  в  Главном Меню  (MAIN  MENU), кнопками  + / -  выбрать в нижней строке дисплея надпись  Test.

- Нажать кнопку ENTER  для входа в режим.

- Курсор мигает в поле Chan. Клавишами  + / -  выбрать канал, который следует тестировать.

- Нажать кнопку ENTER . Перейти к редактированию поля  Level.

- Клавишами  + / -  в поле  Level  выставить значение выходного сигнала  OFF или ON.

- Повторить процедуру п.3 – п.5 для тестирования всех каналов блока.

- Нажать кнопку EXIT  для выхода из режима «Тест», при этом работа блока от сигнала управления возобновляется.

2.5	 Меню   SOFT RESET

В данном режиме происходит «обнуление» всех настроек блока !

Находясь  в  Главном Меню  (MAIN  MENU), кнопками  + / -  выбрать в нижней строке дисплея надпись  Soft Reset.

- Нажать кнопку ENTER, высветится следующий экран

- Нажать кнопку ENTER, произойдет перезагрузка программного обеспечения блока.

2.6	  Меню отображения режимов работы

2.6.1  Отображение режимов работы и параметров блока

1.	Нажать несколько раз кнопку EXIT для отображения на дисплее следующего экрана

В верхней строке индикатора отображаются уровни входных сигналов блока в виде вертикальных шкал по каналам 1-12.

В нижней строке индикатора отображаются уровни входных сигналов в виде вертикальных шкал по каналам 13-24.

- Нажать кнопку EXIT для отображения следующего экрана.

В нижней строке индикатора отображается следующее (слева направо):

- DMX : ??  или  DMX : OK  - показывает отсутствие или наличие сигнала  DMX на входе блока,

- AD : 001  - показывает начальный адрес блока при работе от источника  DMX сигнала,

- P  - символ в конце нижней строки показывает, что включен режим  PATCH  ON.

При работе блока в режиме приема аналогового сигнала экран отображения будет выглядеть так

|  | 3. Защита цепей |  |
| --- | --- | --- |

  - Защита цепей нагрузки:  защита выходных цепей блока осуществляется электромагнитными выключателями на ток 16А.

  - Защита цепей управления: предохранитель 0,25А (размер 5х20мм), расположенный на плате управления (под верхней крышкой блока на плате управления).

# Text boxes

220VA (одна фаза) – 380VA (три фазы)

50 Гц

24

16А

контактор

DMX-512, 0 – +10В

клеммы на ток 125А

клеммы на ток 25А

(Д х В х Ш) : 780 х 530 х 128

27кГ  (28кг с упаковкой).

# Напряжение питания

Частота сети

Количество каналов

Максимальный выходной ток

Силовой элемент

Сигналы управления

Подключение напряжения питания

Подключение нагрузки

Габаритные размеры, мм

Вес, не более

IM    Electronics

PDS24-3          ver  1.0

*     MAIN   MENU     *

Protocol

*     MAIN   MENU     *

Address

*      MAIN   MENU     *

Test

*    ADDRESS  MENU   *

Patch  Off       #

*       PATCH    OFF      *

First      DMX :   1

*   ADDRESS  MENU   *

Patch  On       #

*      PATCH    ON        *

Chan :  1     DMX :    1

*  PROTOCOL MENU *

DMX - 512         #

*      MAIN   MENU     *

Soft   reset

*     MAIN  MENU     *

Are you sure      ?

IM    Electronics

DMX : ??        A : 001  P

*   MAIN  MENU   *

Test

*     TEST    MENU     *

Chan :   1      Lev : OFF

А: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

В: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

IM    Electronics

AN :  10V      AD:001

*  PROTOCOL MENU *

Analog 0 - 10V      #

*     MAIN  MENU     *

Soft reset

IM   Electronics

DMX : ??      AD : 001